Wzmacniacz za 7 milionów złotych na Audio Video Show!

Warszawa, 14.11.2017 – Podczas Audio Video Show 2017 – największych w Polsce targów sprzętu audio i video, odwiedzający będą mogli zobaczyć najdroższy wzmacniacz świata. W dniach 17-19 listopada, na PGE Narodowym zostanie zaprezentowany wzmacniacz Opera Only. Jest to flagowe dzieło znanego włoskiego projektanta Andrei Pivetty.

W trakcie tegorocznej edycji targów, uczestnicy Audio Video Show będą mogli osobiście przekonać się o kunszcie i perfekcji ucieleśnionej w najdroższym wzmacniaczu świata – Operze Only. Andrea Pivetta, twórca urządzenia, to prawdziwy znawca swojego fachu. Ponad 25 lat doświadczenia w branży audio zaowocowało powstaniem najbardziej ekspansywnego technologicznie zestawu, gwarantującego niezapomniane brzmienie.

„Wzmacniacz Pivetta Opera Only to prawdziwe technologiczne tour de force. Dech w piersi zapiera nie tylko cena urządzenia, ale przede wszystkim zastosowane rozwiązania konstrukcyjne i sama skala projektu. To Bugatti Chiron świata audio.” - powiedział Adam Mokrzycki, organizator Audio Video Show.

Potężny wzmacniacz Opera Only jest w stanie dostarczyć 160 000W mocy maksymalnej lub 120 000W mocy skutecznej (RMS) w trzech konfiguracjach wyjść: 2 x 60 000W, 6 x 20 000W lub 12 x 10 000W. Rozmiary urządzenia zmieniają się w zależności od trybu, w jakim się znajduje. Gdy jest wyłączony, mierzy 125 cm x 190 cm x 125 cm. Natomiast po uruchomieniu, rozsuwane panele powodują zwiększenie tych parametrów do 185cm x 250cm x 185 cm. Opera Only waży 1,5 tony i jest zbudowany m.in. ze stopów aluminium lotniczego oraz stali, co zapewnia elegancki wygląd. Design jest połączeniem sztuki i high-endowych rozwiązań.

Podstawowe dane techniczne:

- moc 6x 20kW rms @ 8 ohm w klasie A

- zniekształcenia: THD+N 0.002%

- stabilność do 0.1 ohm

- pobór mocy: 400V, 450 Amp

- sześć transformatorów toroidalnych 30 kW

- 16 ceramicznych diód 1600V/400A

- 2112 bipolarnych tranzystorów mocy

- wymiary: 1.85m x 2.5m x 1.85m (po rozłożeniu)

- waga: 1500kg

O tajemniczym sposobie włączania urządzenia, potędze brzmienia oraz intrygującej zmianie wyglądu rozsuwanych paneli, będzie można przekonać się już podczas 21. edycji targów Audio Video Show, odbywającej się w dniach 17-19 listopada.

Więcej informacji na stronie www.avshow.pl.

Więcej informacji o wzmacniaczu Opera Only http://www.onlycreative.it/

Audio Video Show - to największe w Polsce i drugie co do wielkości targi sprzętu audio-video w Europie. Targi gromadzą ponad 170 wystawców rozlokowanych w ponad 240 salach i stoiskach. Na targach można zobaczyć wszystkie elementy wchodzące w skład domowych systemów audiowizualnych jak m.in. zestawy audio, słuchawki, telewizory i projektory. Audio Video Show to jedyne miejsce, gdzie można osobiście posłuchać oraz obiektywnie porównać wiele urządzeń z praktycznie wszystkich pułapów cenowych. Równolegle z prezentacją sprzętu odbywają się liczne seminaria poświęcone tematyce audio-video oraz koncerty.

Dodatkowych informacji udziela:

Rami Khalife
rami.khalife@digitalopengroup.pl 
+48 730 840 838